ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ»

ГУП ТО «АПБ ГК и З»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

рабочий поселок

ПЕРВОМАЙСКИЙ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ.

Муниципальный контракт

№ 44/08 от 08.05.2008 г.

ДИРЕКТОР  ГУП ТО «АПБ ГК И З»                                                А. Ю. МИЛЯЕВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА                                                         А. Г. ПИМКИН

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА                                                     А. П. МАКАРОВ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                                               Л. Г. БАЛАШОВА

ТУЛА, 2009 г.

С О С Т А В   П Р О Е К Т А

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

А. Текстовые материалы

- ТОМ 1 Положения о территориальном планировании муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района Тульской области.

Б. Графические материалы.

- Сводная схема (основной чертеж) генерального плана.

- Схема границ территорий, земель и ограничений.

схема функциональных зон (№ 2).

схема границ муниципальных образований (№ 3).

схема ограничений использования территорий (№ 4).

схема границ территорий и земель (№ 5).

- Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктуры (№№ 6, 7)

- Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, включая объекты социального обслуживания (№ 8)

- Схема положения МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области в системе расселения.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО.

А. Текстовые материалы

- ТОМ 2 Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района Тульской области.

Б. Графические материалы.

- Схема состояния территории, возможных направлениях ее развития и ограничений ее использования.

- Схема предложений по территориальному планированию.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

2.2. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

2.3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ.

3.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

3.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

3.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

МЕРОПРИИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

4.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

4.3. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

4.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ.

4.5. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ТУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

5.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН.

5.2. СИСТЕМА ОЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

5.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА.

5.4. СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ПРИРОДНЫЙ КАРКАС.

5.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

5.6. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

8. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района Тульской области разработан Государственным унитарным предприятием Тульской области «Архитектурно-проектным бюро градостроительного кадастра и землепользования» (ГУП ТО «АПБ ГК и З») в соответствии с Муниципальным контрактом № 44/08 от 08.05.2008г. заключенным с администрацией МО Щекинский район.

Генеральный план - градостроительная документация о планировании развития территории, определяющая градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Основная функция Генерального плана - градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой сообществом градостроительной стратегии.

Генеральный план - основной документ территориального планирования муниципального образования.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Необходимость разработки настоящего проекта обусловлена:

- истечением срока действия генерального плана г.Щекино Тульской области, выполненного институтом «Гипрогор» в 1990 г. на период до 2010 г. (а также генерального плана, разработанного институтом Гипрогор в 1962 г.);

- изменением законодательной и нормативной базы, политической, социально-экономической, территориальной структуры государства;

- административно-территориальным преобразованием 2006 г., формированием муниципального образования рабочий поселок Первомайский;

- ролью современного градостроительного документа в осуществлении административно-регулирующих функций органов местного самоуправления.

Нормативная база проектирования включает основные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г.)

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.)

3. Закон Тульской области от 02.11.2007 № 888-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области.»;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральные, региональные и местные нормативы градостроительного проектирования.

Генеральный план муниципального образования выполнен на основе:

- Схемы территориального планирования Тульской области (Отделение территориального проектирования ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» 2007 г.);

- Схемы территориального планирования муниципального образования Щекинский район Тульской области. (ГУП ТО «АПБ ГК и З», 2008 г.);

- материалов о прогнозах социально-экономического развития территории, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

- данных статистической информации;

- комплексных программ развития территории;

- картографических материалов, выполненных ФГУП ЦТМП «Центрмаркшейдерия» в 2008 году.

Проект включает части:

1. Положения о территориальном планировании МО р. п. Первомайский Щекинского района Тульской области.

2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО р. п. Первомайский Щекинского района Тульской области.

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации следующих уровней: проектов планировок территории; территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЭТАПЫ.

В качестве исходного года генерального плана приняты данные на 01.01 2008г.

Генеральный план разработан на расчетный срок до - 2030 г.

с выделением первого этапа реализации (первая очередь) – 2020 г.

В качестве периода градостроительного прогноза, в течение которого определены возможные направления развития, принят период 30 лет -2035-2040г.г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Устойчивое развитие территории предполагает при осуществлении градостроительной деятельности:

- безопасность и благоприятные условий жизнедеятельности человека;

- ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охрану и рациональное использование природных ресурсов;

- современные методы организации транспортных и инженерных систем,

- повышение инвестиционной привлекательности поселения.

Цель проекта – разработка обоснованных предложений по взаимоувязанному, скоординированному в пространстве развитию и размещению основных объектов хозяйственной и социальной сферы, расселению, инженерно-транспортной инфраструктуре, охране окружающей природной среды.

Стратегическая социально-экономическая и градостроительная цель - формирование устойчиво развивающейся конкурентноспособной и инвестиционно привлекательной территории, с высоким социально-экономическим уровнем, определяет основные задачи в развитии муниципального образования:

– сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей, предпринимателей и инвесторов;

- восстановление утраченного потенциала и достижение устойчивости социально-экономического развития;

- повышение промышленного, рекреационного и инфраструктурного освоения территории;

- формирование территорий хозяйственной активности и высокой инвестиционной привлекательности – ключевых кластеров, потенциальных территорий для размещения объектов капитального строительства;

- включение в качестве экономической составляющей развития муниципального образования индустрии туризма, использующей имеющийся большой туристско-экскурсионный потенциал;

- упорядочение, совершенствование в соответствии с современными требованиями системы инженерно- транспортных и инженерных коммуникаций;

- сохранение природного и культурного наследия, рационального природопользования;

- развитие системы зеленых насаждений и благоустройства.

В проекте выполнена одна из главных задач Генерального плана - функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского комплекса.

2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Муниципальное образование р.п. Первомайский – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области - части Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области - городское поселение.

Административный центр муниципального образования – р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области.

Муниципальное образование р.п. Первомайский наделено статусом городского поселения Законом Тульской области от 11.03.05 г. № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г.Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Устав муниципального образования рабочий поселок Первомайский принят Решением Собрания депутатов МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области от 12 апреля 2006 года № 6-17.

Население МО р.п. Первомайский:

- по переписи 2002 г. – 11,264 тыс. человек;

- по состоянию на 01.01.2008 г. -10,5 тыс. человек.

Территория в пределах существующих границ - 1322 га, в том числе: производственные территории -539 га, жилые – 58 га.

Плотность населения – 0.8 тыс. человек на один кв. км.

Расположенный в северо-восточной части Щекинского района, рабочий поселок граничит на юго-западе, западе, северо-западе с МО Головеньковское, на востоке - с МО Ломинцевское, на юге – с МО г. Щекино.

Границы муниципального образования рабочий поселок Первомайский установлены Постановлением губернатора Тульской области от 12 октября 2007 года № 73-пг «Об изменении границ муниципального образования Щекинский район и входящих в состав его территории муниципальных образований».

Проектируемое муниципальное образование имеет выгодное географическое положение, удобные транспортные связи с областным центром и столицей Российской Федерации.

Расстояние до г. Тулы от р.п. Первомайского – 23 км., от г. Тулы до г. Москвы – 193 км.

По территории городского поселения проходят автодороги: окружная магистраль «Крым» М-2, автодороги Тула-Щекино, Щекино-Крапивна. В пределах территории проходит железнодорожная магистраль Москва-Харьков (Симферополь) филиал ОАО «РЖД».

В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Тульской области, разработанной в 2007 году, р.п. Первомайский входит в Центральный внутриобластной планировочный район, занимающий центральную часть области.

Основными видами промышленного производства на территории являются химическое производство, производство стройматериалов, производство пищевых продуктов, энергетика.

1 апреля 1950 года Первомайский получил статус рабочего поселка и название Первомайский.

Выгодное географическое расположение, наличие хозяйственного потенциала, развитой транспортной инфраструктуры, позволяют рассматривать муниципальное образование как одну из перспективных территорий экономического роста.

2.2. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

В проекте генерального плана произведена градостроительная оценка территории муниципального образования для определения имеющегося потенциала развития и определения проблем, требующих разрешения.

Проектом выполнен анализ:

- состояния природно-ресурсного потенциала и направлений по сохранению и дальнейшему развитию ресурсной базы;

- состояния окружающей среды и задач по её оздоровлению;

- состояния экономической базы, производственного потенциала и стратегических направлений развития;

- демографической ситуации и состояния трудовых ресурсов;

- транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры;

- состояния и комплексных мер по развитию жилищного строительства;

- характера культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания, с приоритетными направлениями развития культурного потенциала, межселенного обслуживания населения,

- состояния и мероприятий по охране и использованию культурного наследия.

По совокупности природных и техногенных факторов выполнена комплексная оценка территории, в результате которой выделены зоны, наиболее благоприятные для различных видов деятельности и определены меры по их эффективному использованию.

Природные условия.

Территория расположена в северо-восточной части Среднерусской возвышенности, на границе лесной и лесостепной зон.

Климат – умеренно-континентальный.

Территория по климатическому районированию для строительства относится к IIВ строительно-климатическому району.

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

Почвы. На территории представлены почвы: чернозёмы; серые лесные почвы; дерново-подзолистые; пойменные.

Растительность и животный мир разнообразны.

Лесные и частично пойменные ландшафты благоприятны для рекреации.

Рельеф определяется положением в северной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Упы, Соловы, представляет собой обширную площадь поднятия с равнинно-волнистой поверхностью разной степенью расчленения.

Гидрографическая сеть представлена многочисленными ручьями, рекой Деготной и водоемами.

Геологическое строение и гидрогеологические условия.

Планируемая территория расположена в пределах южного крыла Подмосковной синеклизы и приурочена к центральной части Подмосковного буро-угольного бассейна.

В геологическом строении принимают участие осадочные породы различного возраста и состава от девона до четвертичных отложений.

Для проектируемой территории характерно частое чередование водоносных и водоупорных слоев, небольшой мощности.

Физико-геологические процессы.

В пределах планируемой территории развиваются разнообразные экзогенные процессы и явления. Опасными геологическими процессами являются карстово-суффозионные, просадочные, оползневые, подтопление, оврагообразование, эрозия, заболачивание, пучение грунтов. Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение, подрезки склонов, уничтожение и нарушение растительного покрова, и т.д.).

Подработка территории горными выработками – основной техногенный фактор проявления карста, просадочности, сдвижения пород.

Инженерно-геологические условия.

На основании анализа инженерно-геологических условий и инженерно-строительного районирования в пределах территории выделены следующие зоны по условиям строительства:

1. С условиями средней сложности;

2. Со сложными условиями;

3. С условиями особой сложности;

4. Не рекомендуемыми для градостроительного освоения.

Полезные ископаемые.

Основным полезным ископаемым на территории являлся бурый уголь. В настоящее время месторождения, в основном, выработаны.

Экологическое состояние.

Состояние окружающей среды определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и прочих факторов.

Территория муниципального образования входит в состав крупного промышленного региона с высокой плотностью населения, концентрацией производственной, энергетической, инженерной инфраструктур, который в своем развитии максимально ощущает проблемы техногенного воздействия на состояние окружающей среды.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- производственные комплексы;

- производившаяся разработка месторождений полезных ископаемых;

- хранение, транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов;

- транзитные ЛЭП;

- добыча пресных подземных вод;

- транспорт;

- кладбища;

- отходы производства и потребления, размещённые на несанкционированных свалках, занимающие значительные площади, пригодные для земледелия, загрязняющие воздушный и водный бассейны, что приводит к накапливанию вредных веществ в почве и грунтовых водах;

- несовершенство, отсутствие и значительный износ систем инженерного обеспечения.

Территория продолжает испытывать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Сложившаяся в регионе эколого-радиологическая обстановка негативным образом влияет на состояние здоровья населения.

Градостроительный потенциал.

На основе комплексного градостроительного анализа установлено, что территория проектируемого муниципального образования имеет неоднородную структуру по характеру использования, градостроительному освоению.

Поселок Первомайский имеет высокий потенциал для качественного улучшения градостроительной среды:

- застроенный по единому генеральному плану, поселок сохранил в значительной части цельность архитектурно-планировочной композиции;

- расположенный вблизи крупных лесных массивов и территории музея-заповедника «Ясная Поляна», поселок включает природные ландшафты, фрагменты лесов, а также ценные объекты культурного наследия;

- наличие многоотраслевого промышленного комплекса определяет специализацию поселения и является базой его экономического развития;

- развитый комплекс лечебно-профилактических и спортивных учреждений - основа культурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формирования рекреационных территорий.

Вместе с тем для полноценного развития поселения необходимо:

- осуществить мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды: воздушного бассейна, водоемов, почв;

- выполнить модернизацию и развитие инженерного обеспечения, защиту застроенных территорий от подтопления;

- провести комплексную реконструкцию и благоустройство сложившихся жилых зон, имеющих высокий процент износа жилищно-коммунальных фондов;

- усовершенствовать структуру улично-дорожной сети;

- исключить вредное воздействие ряда коммунальных и производственных объектов на жилую застройку.

В целом благоприятная для проживания и осуществления производственной деятельности территория имеет незначительные территориальные ресурсы для перспективного освоения, в связи с чем, комплекс градостроительных мер по созданию комфортной среды обитания, привлекательной для инвестиций связан с развитием за счет внутренних резервов.

2.3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

МО р. п. Первомайский занимает территорию - 1322 га, в том числе производственные территории -539 га, жилые – 58 га.

Территория распределена между жилой и коммунально-производственной застройкой, охранными коридорами магистральных инженерных сетей, транспортными коммуникациями. На долю коллективного садоводства, большей частью расположенного в санитарно-защитных зонах и на подработанных территориях, приходится 17,4% земель поселка.

На территории муниципального образования имеются городские леса, являющиеся частью крупных лесных массивов расположенных к северу. Все леса являются защитными и имеют важное природоохранное, санитарно-гигиеническое и оздоровительное значение.

Часть лесонасаждений - скверы, парки – лесные участки созданные первыми строителями поселка помимо экологической и рекреационной функции приобрели значение составляющей исторической архитектурно-планировочной структуры.

Таблица 2.3.-1.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ МО РП ПЕРВОМАЙСКИЙ НА 01.01.2008 г.

| № | Наименование земель | ПЛОЩАДЬ, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | рп Перво майский | Лизуновой в собствен. |
|  | Общая площадь, в т. ч. | 1322,0 | 1321,99 | 0,0112 |
|  | пашни | 6,0 | 6,0 | 0 |
|  | многолетние насаждения | 0 | 0 | 0 |
|  | сенокосы | 98,0 | 98,0 | 0 |
|  | пастбища | 74,00 | 74,0 | 0 |
|  | Итого сельхозугодий в общественном производстве | 178,00 | 178,00 | 0 |
|  | Личные подсобные хозяйства, (семей 799,0) | 81,0 | 81,0 | 0 |
|  | в т. ч. сельхозугодья | 56,0 | 56,0 | 0 |
|  | под постройками, кустарниками | 25,0 | 25,0 | 0 |
|  | Коллективное садоводство (участков 1950 шт.) сельхозугодья | 230,00 | 230,0 | 0 |
|  | Огородные участки (1050 шт) сельхозугодья | 79,0 | 79,0 | 0 |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья, всего | 543,00 | 543,0 | 0 |
|  | в том числе: -пашня - многолетние насаждения - пастбища | 125,0 | 125,0 | 0 0 |
| 2 | Лесные земли, покрытые лесом | 13,0 | 13,0 | 0 |
| 3 | Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд | 13,00 | 13,00 | 0 |
| 4 | Под водой | 15,00 | 15,00 | 0 |
| 5 | Земли застройки, всего в том числе, занятые промышленными сооруж. | 508,00 | 507,99 | 0,0055 |
| 6 | Под дорогами | 69,00 | 68,99 | 0,0057 |
| 7 | Болота | 6,0 | 6,0 | 0 |
| 8 | Нарушенные земли | 130,00 | 130 | 0 |
| 9 | Прочие земли | 0 | 0 | 0 |

В существующих границах ресурс свободных земель, пригодных для застройки и размещения усадебных участков ограничен.

Сформированы резервныеплощадки для размещения жилищного и производственного освоения:

- производственный участок площадью 8,5 га по ул. Административной в районе предприятия ЗАО «Стальинвест»;

- участок под жилищное строительство восточнее жилого дома 1а по ул. Пролетарской – 1930 м2.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ.

3.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Природные, территориальные, производственные и демографические ресурсы – база развития МО р. п. Первомайский, формирующая отрасли специализации территории: химическое производство, производство стройматериалов, пищевых продуктов, электроэнегетику.

Исторически территория принадлежит развитому промышленному району, насыщенному инженерными коммуникациями, подавляющая часть населения которого занята в промышленном производстве. Производственные площадки поселения формировались как территориально-производственный комплекс Тульской агломерации.

Предприятия составляющие основу экономики МО р.п. Первомайский по состоянию на 01.01.2008 г. приведены в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1.-1.

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ МО Р,П, ПЕРВОМАЙСКИЙ

| №п/п | Наименование | Вид деятельности | Форма собственности | Количество персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупные и средние предприятия |  |  |  |
|  | Химическая промышленность |  |  |  |
| 1 | ОАО «Щекиноазот» | Метанол (450 тыс.т/год) Промышленные смолы (55000т/г) Спандборд (3,4 т/г) Полиамидные высокопрочные нити (13 тыс.т/год) Капролактам, сульфат аммония, углекислота жидкая, аммиак, формалин | частная | 4383 |
| 2 | ОАО «Химволокно» | Ткань кордная, химволокно, нити снтетические | частная | 1836 |
|  | Электроэнергетика |  |  |  |
|  | Первомайская ТЭЦ филиал ОАО «ПТГК» | Энергоснабжение, теплоснабжение | частная |  |
|  | Строительная индустрия |  |  |  |
| 1 | ООО «ПСК «Щекиноазот» ул. Симферопольская, 17 | Строительство |  | 335 |
| 2 | ООО «Росстройкомплект» ул.Административная, 12 | Сборный железобетон(120 тыс. куб. м в год), товарный бетон (30 тыс. куб. м), металлоконструкции (400 т), арматурные изделия (3 тыс. т), очистные сооружения (10 шт.) | частная | 100 |
| 3 | ЗАО «Стальинвест» (на площадке бывшего АОЗТ «Щекинский ДОК») - реконструкция ул.Административная, 16 | Профлист (5тыс.т/месяц) мин. вата (70 тыс.т. в год) Сэндвич панели (1млн. кв.м) металлочерепицы, |  | 60 |
| 4 | ЗАО «Центррегионстройинвест» (ООО Первомайский завод ЖБИ) реконструкция 2007-2009 г. | Выпуск ж/бетонных изделий 30 куб. м/час |  | 220 |
| 5 | ООО «Аркада-Синтез» ул.Административная, 18 | Лакокрасочные изделия |  | 34 |
| 6 | ООО «Полимерупаковка» |  |  |  |
|  | Общестроительные организации |  |  |  |
| 1 | ООО ПСП «Щекинострой» Ул. Западная, 5 | Строительные работы, пиломатериалы | частная |  |
| 2 | ПСК «Базис» | Строительно-монтажные работы | частная |  |
| 3 | ООО «Союзпроммонтаж» | Строительные работы | частная |  |
| 4 | ОАО «УСМ-4» | Строительные работы | частная |  |
| 5 | ОАО «Туласовхозстрой» | Строительные работы |  |  |
| 6 | ОАО «Туласпецстрой» | Строительные работы | частная |  |
|  | ООО «Тульские автоматы» ул. Южная, 44 | Производство мебели и др. продукции | частная | 71 |
|  | Дорожно-строительные |  |  |  |
|  | ФГУП ДЭП №91 | Строительно-ремонтные работы | государственная |  |
|  | ООО «ДСУ-1» | Строительно-ремонтные работы | частная |  |
|  | Пищевая промышленность |  |  |  |
| 1 | ЗАО «Щекинский хлебозавод» Хлебозавод №3 | Выпуск хлебобулочных изделий | частная |  |
| 2 | ООО "Компания ПродЭко" ул.Симферопольская, 25 | Колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и соусы | частная | 318 |
| 3 | ООО «ЭКОритэйл» |  | частная |  |
|  | Полиграфическая промышленность |  |  |  |
|  | ООО «Шар –МТ» | Печатная продукция | частная |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
|  | ТПЭ УГС Тулаавтотранс ООО «Промышленно-строительная группа «Техносила» | Грузоперевозки,механизированная разборка (снос) промышленных зданий и сооружений, разработка котлованов под строительство, разработка Западно-Щекинского месторождения строительных песков | частная |  |
|  | Связь |  |  |  |
|  | ОАО «Центртелеком» | Предоставление услуг связи | частная |  |
|  | Первомайское отделение связи | Предоставление услуг связи |  |  |
|  | Проектные, проектно-изыскательские организации |  |  |  |
|  | ООО ОКБ «Минерал» |  | частная |  |
|  | Прочие виды деятельности сферы материального производства |  |  |  |
|  | ЗАО ПО «Центр» | Тех.обслуживание транспорта | частная |  |
|  | ОАО ТМУ «Центрэлектромонтаж» | Строительно-ремонтные работы |  |  |
|  | ООО «Агрометсервис» |  |  |  |
|  | ООО «Техносырье» |  |  |  |
|  | ООО «Алта» | Выпуск готовой продукции | частная |  |
|  | ООО «ВИТА», ООО «ЭЛГА» | Ремонтные работы |  |  |

Ранее выполненной градостроительной документацией в составе проектных предложений предлагалось сдерживание развития химической промышленности, обусловленное неблагоприятным воздействием на окружающую среду, недостатком ресурсов воды и сырья. В связи с проходившими в стране социально-экономическими преобразованиями, на этапе переходного периода произошло снижение объемов производства. Коэффициэнт использования производственной мощности для ОАО «Щекиноазот» на 2007г. составил 0,982; для Щекинского ОАО «Химволокно» - 0,521. На других предприятиях района – 0,30 -0,50.

В структуре обрабатывающего производства по-прежнему определяющую роль имеет химическая промышленность. Удельный вес ОАО «Щекиноазот» и ОАО «Химволокно» в общем объеме отгруженной продукции составляет около 90%.

Созданы и вступили в строй новые производства, производство карбамидоформальдегидного концентрата и формалина в ОАО «Щекиноазот».

Особенностью развития крупных предприятий в условиях рыночной экономики является создание дополняющих производственных хозрасчетных подразделений по производству товаров народного потребления, строительных материалов, продуктов питания.

Реконструкция предприятий производится на базе модернизации с учетом снижения вредного воздействия на окружающую среду.

В структуре произведенного ВРП сокращается удельный вес производства товаров и, соответственно, возрастает удельный вес услуг, в объеме которых преобладают услуги торговли и коммерческой деятельности по реализации товаров и услуг.

Основными задачами в восстановлении и подъеме производства территории является ликвидация факторов, препятствующих его развитию: устаревшей материальной и технологической базы; высоким потреблением энергетических и водных ресурсов; низкой экологической безопасностью; не соответствующих современным требованиям инженерным и транспортным коммуникациям.

3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности, проявилась неблагоприятная половозрастная структура.

Расчёт предположительной численности населения МО р. п. Первомайский, основанный на статистических данных, отразил значительное снижение количества по отношению к существующей численности.

Проектом принята за основу существующая численность населения с учетом 10% резерва демографической емкости территории. Таким образом, в качестве расчетного количества населения на проектный срок принято 11,5 тыс. человек.

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволит стабилизировать социально-экономическое положение, повысить уровень и качество жизни городского населения, что приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации. Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития территории.

Выравнивание демографической структуры возможно, в частности, за счет переезда в Россию русского и русскоязычного населения, продуманной миграционной политики, активной демографической политики, стимулирующей более высокую рождаемость.

Таблица 3.2-1

Динамика численности населения р.п. Первомайский за период 1997-2007 г.г.

| Годы | Постоян-ное население на начало года, тыс. чел. | Естественное движение населения., человек | Механическое движение населения, человек | Постоян-ное население на конец года, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роди-лось | умерло | +, - | прибыло | выбыло | +, - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1997 | 11.8 | 77 | 260 | -183 | 458 | 193 | 265 | 11.9 |
| 1998 | 11.8 | 59 | 271 | -212 | 367 | 478 | -111 | 11.5 |
| 1999 | 11.5 | 70 | 308 | -238 | 315 | 213 | 102 | 11.4 |
| 2000 | 11.4 | 58 | 284 | -226 | 388 | 208 | 180 | 11.3 |
| 2001 | 11.3 | 70 | 309 | -239 | 378 | 187 | 191 | 11.3 |
| 2002 | 11.4 | 71 | 313 | -242 | 330 | 221 | 109 | 11.2 |
| 2003 | 11.2 | 51 | 312 | -261 | 356 | 266 | 90 | 11.1 |
| 2004 | 11.1 | 76 | 317 | -241 | 343 | 275 | 68 | 10.9 |
| 2005 | 10.9 | 78 | 325 | -247 | 338 | 229 | 109 | 10.8 |
| 2006 | 10.8 | 76 | 273 | -197 | 299 | 225 | 74 | 10.7 |
| 2007 | 10.7 | 53 | 275 | -222 | 340 | 274 | 66 | 10.5 |

Таблица 3.2-2

СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МО Р.П. ПЕРВОМАЙСКИЙ

| Наименование показателя | По состоянию на 01.01, количество, человек |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. |
| Численность постоянного населения | 10 600 | 10 500 |
| По возрасту: |  |  |
| моложе трудоспособного | 1 922 |  |
| из них детей в возрасте 1-6 лет | 390 |  |
| в трудоспособном | 6 140 |  |
| старше трудоспособного | 2 638 |  |
| Плотность населения, чел./кв.км | 824,5 |  |
| Число родившихся |  |  |
| всего |  | 53 |
| на 1000 населения |  | 5,0 |
| Число умерших |  |  |
| всего |  | 275 |
| на 1000 населения |  | 26,2 |
| Естественный прирост (убыль) |  |  |
| всего, человек |  | 222 (убыль) |
| на 1000 населения |  | 21,2 (убыль) |
| Миграционный прирост (убыль) |  |  |
| всего, человек |  | +66 (прирост) |
| на 1000 населения |  | +6,3 (прирост) |

3.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

В соответствии с отчётными данными жилищный фонд на 01.01.2008 г. составил 194,9 тыс. м2 общей площади, в том числе жилая площадь 129,0 тыс. м2.

Из них муниципальный жилищный фонд составляет 49,5 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью составляет 18,6 м2 на 1 постоянного жителя.

Ведётся целенаправленная работа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в Тульской области на 2002-2010 г.г.».

Реализуются подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

С целью обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан проживающих в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 01.01.2007 года аварийными, принята муниципальная адресная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Щекинском районе на 2009 год», в соответствии с которой в п. Первомайском переселяются 48 жителей из 3х жилых домов площадью 1129,5 – 100% реализации программы.

Ориентировочный объем жилого фонда муниципального образования на проектный срок составит 287,5 тыс. м2 при средней обеспеченности 25 м2/чел.

Объемы жилого фонда увеличатся преимущественно за счет реконструкции существующей усадебной и малоэтажной застройки.

3.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Согласно, разработанной в 2007 году, Схеме территориального планирования Тульской области, проектируемое муниципальное образование входит в состав Центрального внутриобластного планировочного района, является частью Тульской агломерации.

Близость городов – центров субъекта федерации и административного центра муниципального района, определили формирование системы культурно-бытового обслуживания, ориентированную на развитие транспортных связей и возможность получать культурно-бытовое обслуживание более высокой ступени.

Задача местных администраций обеспечить население минимальным социальным уровнем обслуживания в рамках соответствующих муниципальных программ.

МО р.п. Первомайский обеспечено практически всеми видами обслуживания. Развита сеть лечебно-профилактических учреждений.

Основная задача развития объектов социальной инфраструктуры связана с высоким процентом износа зданий и сооружений, инженерной инфраструктуры.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы коммерческую и социальную.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения города по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

В основу проектных предложений положена модель многоступенчатого межселенного социально-культурного обслуживания населения, основанная на перспективном развитии групповых систем населённых мест и дорожно-транспортной сети при учёте межселенных трудовых, культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания.

МЕРОПРИИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

4.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

Основная концепция градостроительного развития территории строится на упорядочении планировочной структуры и оптимальном функциональном зонированием в целях создания благоприятного для проживания и хозяйственно-экономической деятельности пространства.

Главными транспортно-планировочными осями являются автомагистрали, проходящие в мередианальном направлении – М-2 «Крым», «подъезд к г. Тула», а также железнодорожная линия Москва-Харьков. В широтном направлении – автодороги местного значения.

Проектом принят базовый принцип построения планировочной структуры МО р.п. Первомайский как составной части г. Щекино, что является развитием основных положений предыдущих генеральных планов, по которым застраивался поселок.

В условиях роста городской агломерации процесс слияния неизбежен.

Формальное разделение территорий функционирующих как единая структура приводит к деформациям планировочной организации, нарушению улично-транспортных связей.

Генеральным планом принят вариант развития территорий включающий два этапа:

- на первую очередь (к концу 2020 г.) – разделение территории д. Ясенки по линии бывшего железнодорожного подъезда на северную часть, которая присоединяется к МО р.п. Первомайский, и южную – присоединяемую к Северо-Западному планировочному району г. Щекино;

- к концу расчетного срока (к 2030 г.) преобразование МО р.п. Первомайский в планировочный район в составе г.Щекино.

Несмотря на протяженный период территориальной реорганизации, градостроительное развитие предусматривается в рамках единого городского поселения.

В условиях определяющего влияния на формирование планировочной организации возрастающих транспортных потоков, реконструкция федеральной трассы М-2 «Крым» и строительство новой автодороги, эксплуатируемой на платной основе, западнее территории муниципального образования, проектом предусматривается строительство общегородской магистрали, связывающей въезд в город с федеральной трассы и автодорогу Тула-Щекино. Таким образом, в южной части проектируемого муниципального образования складывается зона внешнего транспорта с тяготеющими к ней сооружениями транспортного обслуживания и учреждениями коммерческо-делового назначения. В общую зону инженерных коммуникаций включаются трассы транзитных сетей водо- и электроснабжения. К расчетному сроку линии электропередач предполагается прокладывать в кабельном исполнении.

Формирование главного въезда в город повышает требования к качеству архитектурной среды, в связи с чем индивидуальные гаражи целесообразно разместить в многоэтажных гаражах со встроенными хозблоками.

От существующей жилой застройки транспортный узел отделяется шумопылезащитной лесополосой.

В целях регулирования планировочной организации проектом предлагаются следующие мероприятия:

- упорядочение внешних границ, четкое разграничение территорий в составе муниципального образования;

- осуществление комплекса мер по охране окружающей среды;

- сохранение и развитие исторической и природной структуры с выделением охранных и ландшафтных зон;

- реконструкцию и благоустройство сложившейся сети улиц;

- развитие центров размещения производства и учреждений обслуживания;

- приоритетное решение проблем модернизации транспортных и инженерных систем;

- реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- ликвидация последствий техногенного освоения территории;

- реконструкцию и комплексное благоустройство существующих жилых  кварталов, общественных центров;

- комплексное освоение участков нового жилищного строительства;

- формирование инвестиционно привлекательных площадок размещения объектов капитального строительства

- развитие спортивных и рекреационных зон, многофункциональной системы озеленения.

В структуре планировочной организации территории необходимо учитывать и сохранять территории исторически сложившейся застройки как одну из форм градоформирующих объектов.

Одна из главных задач сохранение и развитие исторической планировочной структуры и застройки, исторических композиционных высотных доминант, охрана исторического природного ландшафта. Застройку бывшего поселка Временного предполагается реконструировать с учетом зон влияния памятника истории и культуры и выделения водоохранных зон водоема.

Запроектированы мероприятия по качественному улучшению состояния городской среды - реконструкция и благоустройство всех типов городских территорий.

Развитие производственных зон предполагается с учетом предложений по формированию ключевых кластеров промышленного типа.

Составной частью производственных зон являются санитарно-защитные зоны также требующие реконструкции и восстановления нормативного озеленения.

4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

функциональное зонирование – основной инструмент регулирования градостроительной деятельности, который устанавливает параметры использования территории обязательные для всех ее участников, сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Важнейшими функциональными зонами являются:

- Специально охраняемые территории – национальные природные  заповедники, местности лечебно-оздоровительного значения, зоны массового отдыха, зеленые пояса городов, водоохранные и почвоохранные леса, лесные массивы с ограниченным режимом эксплуатации, лесопосадки вдоль железных и шоссейных дорог. Исторические и архитектурные памятники, мемориальные зоны и территории национального, научного или культурного значения, сохраняемые вместе с окружающей их природой.

- Территории для развития поселения и промышленных комплексов разного профиля.

- Территории транспорта различных видов, его сооружений, и защитных зон.

- Исключаемые территории - неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям, над подработками полезных ископаемых, санитарно-защитные зоны, специального назначения.

В проекте выполнено градостроительное зонирование для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

К основным территориальным зонам относятся:

- жилые зоны различных строительных типов; зоны застройки среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны садово-дачных участков;

- общественно-деловые зоны;

- многофункциональные зоны, совмещающие несколько функций;

- производственные зоны;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны рекреационного назначения: лесопарки, леса, зоны отдыха; спортивные комплексы и сооружения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения - кладбища;

- зоны перспективного градостроительного развития.

Помимо основных функциональных зон проектом сформирована пригородная зона примыкающая к территории муниципального образования, обусловленная развитием городской агломерации. Особенностью этих территорий являются непрерывность застройки, тесные производственные и социальные связи, общность транспортных и инженерных коммуникаций.

Система территориально сближенных и экономически взаимосвязанных населенных мест, объединенных устойчивыми культурно-бытовыми и производственными связями, с общей социальной и технической инфраструктурой качественно новая форма расселения, продукт современной урбанизации.

Правовое регулирование развития пригородной зоны предусматривает совместное участие смежных муниципальных образований.

Проектом выделены зоны с особыми условиями использования территорий:

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами;

- заболоченные территории;

- подработанные территории;

- территории санитарно-защитной полосы магистральных водоводов;

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов

и скважин;

- территории водоохранных зон водотоков и водоёмов;

- территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных

объектов;

- территории санитарно-защитных зон понизительных подстанций;

- территории санитарно-защитных зон кладбищ;

- территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

- территории санитарного разрыва магистральных газопроводов;

- территории санитарного разрыва автомобильных дорог, железной дороги;

- территории полосы отвода железной дороги, автомагистралей.

Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ "Положение об охранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах" N 900 (2001 г.) и Постановлением губернатора Тульской области от 23.06.1997 N 255 "Об утверждении минимальных размеров водоохраных зон и прибрежных защитных полос водных объектов".

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах данных зон осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются в соответствии с Проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и контролируются уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

Градостроительные регламенты (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные градостроительные параметры и ограничения на использование) разрабатываются в составе нормативного правового акта местного самоуправления "Правила землепользования и застройки МО р.п. Первомайский.

4.3. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

При разработке генерального плана учитываются мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, определяемые требованиями Федерального закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ.

Генеральным планом выделены территории охраны памятников истории и культуры.

Целесообразно выполнить проект реконструкции жилой зоны в пределах охранных зон Свято-Никольского храма и Кочаковского некрополя с размещением объектов обслуживания туристических и экскурсионных маршрутов.

Таблица 4.3-1

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

МО Р.П. ПЕРВОМАЙСКИЙ

| Вид памятников | Место расположения и принадлежность | Какого значения (федерального, местного) | В каком состоянии находятся |
| --- | --- | --- | --- |
| Свято-Никольский храм | С. Кочаки, Ул.Шоссейная д.29а конец ХУП – начало ХУШ в. | местного |  |
| Погибшим воинам | Братская могила, комплекс сооружений, включающий: главный монумент – скульптурная группа, Вечный огонь и четыре захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечес-твенной войны. | местного | удовлетв |
| памятник Пушкину А.С. | Возле школы №15 | местного | удовлетв |
| памятник Л.Н.Толстому. | Возле школы №16 | местного | удовлетв |
| Мемориальная доска Герою Советского союза, погибшему в годы ВОВ Улитину И.С. | пр.Улитина, 9 | местного | удовлетв |
| Мемориальная доска Лауреату Государственной премии Герою Социалистического Труда директору ЩПО «Азот» Шарову П.М | ул.Комсомольская д.33 | местного | хорошее |

4.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ.

Административно-территориальные преобразования 2006г., при формировании проектируемого муниципального образования производились без учета выполненной градостроительной документации, предложений утвержденных и согласованных, а также подготовленных к утверждению, генеральных планов г. Щекино.

В границы не вошли земельные участки предусмотренные для перспективного развития города, резервные территории г.Щекино.

Южная граница муниципального образования р.п.Первомайский получила изрезанную форму.

Проектом предлагается внести изменения в распределение территорий, примыкающих к городу:

- установить западную границу МО р. п. Первомайский по западной полосе отвода федеральной автотрассы М-2 «Крым» (современное положение – по оси трассы);

- в северной и северо-восточной части границы, на участках расположенных смежно с магистральными инженерными коммуникациями, положение границы совместить с границей охранной зоны инженерных сетей;

- в юго-западной части муниципального образования границу поселка установить по оси бывшего железнодорожного подъезда, включив часть д. Ясенки в территорию р.п.Первомайского.

К расчетному сроку включить р.п. Первомайский в качестве планировочного района в черту г. Щекино.

Детально граница муниципального образования должна быть установлена в последующих стадиях территориального планирования, проектах планировки.

4.5. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ТУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.

Формирование планировочной структуры территории, принципов функционального зонирования решается с учетом местоположения МО р. п. Первомайскийв составе Тульской территориальной системы, в зоне влияния которой находится Щекинский район.

Для современного размещения производительных сил и расселения характерно развитие больших городов и возникновение вокруг них быстро развивающихся скоплений населенных мест.

Город Щекино – часть городской агломерации сложившейся вокруг г. Тулы – группы близко расположенных городов, поселков, других населенных мест с тесными трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями, формирующими маятниковую миграцию.

Территория городской агломерации, расположенная за пределами главного города, должна быть правильно зонирована для сохранения открытых пространств, зеленых зон, сельскохозяйственных территорий. Несмотря на многообразные связи внутри агломерации необходимо предотвращать срастание населенных мест.

Город Щекино относится к категории городов-спутников за пределами зеленого пояса обладающих собственной градообразующей базой. При неизбежном перспективном росте городских агломераций фундаментальное значение для градостроительной организации имеет ограничение их антиэкологических свойств.

Муниципальное образование по местоположению в структуре агломерации имеет функции:

- зоны формирования производственного кластера;

- зоны отдыха, как обладающее территориями, резервируемыми, охраняемыми для туризма с комплексами создаваемых для этих целей сооружений, устройств и коммуникаций;

- рекреационной зоны большого города для длительного и массового кратковременного отдыха у водоемов и в лесных массивах.

- зоны внешних инженерных коммуникаций.

В иерархии систем расселения на основе экономического районирования Российской Федерации проектируемое муниципальное образование относится к нижней ступени, входящей в состав Щекинского внутриобластного района, являющегося частью областной Тульской системы расселения.

В ближайшей перспективе в структуре расселения предполагаются глубинные качественные изменения, связанные с развитием систем связи, транспорта, организации сферы обслуживания.

Построение рациональной системы расселения - центральная задача проектирования.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

5.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН.

На основе произведенного в проекте комплексного анализа определены приоритетные для размещения жилой застройки зоны.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

- преобладающую долю малоэтажной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей повышению качества уровня жизни;

- максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

- комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

- выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и жесткое пресечение самовольных строений и самозахвата муниципальных территорий;

- реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

- снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию благоустройства и систем инженерного обеспечения;

- включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

- размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

- применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

- повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

Сложившееся территориальное деление городских территорий определило преимущественное расположение в п. Первомайском резервных площадок производственного и коммунального назначения. Резервы для размещения новых жилых территорий невелики. Кроме того, наличие зон регулирования охраняемых природных и культурных объектов, водоохранных зон ограничивает продвижение жилой застройки в северном направлении. В районе д. Кочаки жилая застройка подвержена подтоплению.

Таким образом наиболее оптимальным для развития жилой зоны является реконструкция существующего малоэтажного жилого фонда с сохранением исторического своеобразия архитектурных ансамблей, обеспечением современным инженерным оборудованием, частичным уплотнением жилых кварталов и улучшенным благоустройством территорий.

Преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью до 25 м2/чел.

5.2. СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Пространственно-территориальная организация социально-культурного обслуживания Тульской области, предложенная в Схеме территориального планирования, основывается на перспективном развитии групповых систем населенных мест и дорожно-транспортной сети, при учете межселенных трудовых, культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания.

В основе проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предлагающий обеспечение населения полным комплексом услуг в пределах групповых систем населенных мест с определенным уровнем концентрации объектов «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

В новых социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- учреждений социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами;

- объектов коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разнообразных, видов обслуживания.

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития отдельных видов обслуживания:

Здравоохранение: структурная перестройка системы здравоохранения, реорганизация стационарного звена, ремонт медицинских учреждений и модернизация оборудования, организация мобильного медицинского обслуживания в соответствии с районными целевыми программами развития отрасли.

Образование: реконструкция существующих общеобразовательных, и детских дошкольных учреждений, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами.

Культура и искусство: реконструкция существующих объектов культуры и искусства. Духовно-религиозный потенциал территории является частью историко-культурного наследия, поэтому рассматривается в едином с ним комплексе.

Строительство комплексных, многофункциональных учреждений культуры.

Физкультура и спорт: реконструкция существующих объектов и строительство новых комплексных учреждений.

Торговые объекты и объекты общественного питания, как наиболее экономически эффективные в зоне внешнего транспорта и туристических маршрутов размещать в соответствии с градостроительными требованиями к качеству застройки, с учетом функций загрузки, стоянок автотранспорта, формированию ансамблей.

5.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе проектом Схемы территориального планирования Тульской области приняты стратегические направления развития, ориентированные на ближайшие двадцать лет, которые включают:

- формирование кластеров промышленного типа (машиностроительного, химического, топливно-энергетического, агропромышленного);

- реализацию отраслевых программ и программ крупных предприятий, инвестиционных проектов в отраслях хозяйства;

- восстановление утраченного промышленного потенциала.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ

Предприятия Щекинского района, МО город Щекино, МО рп Первомайский, входят в ключевые кластеры промышленного типа. В связи с близостью расположения к областному центру предприятия района входят в состав региональных кластеров с центром в г.Туле.

Химический кластер.

Город Щекино Схемой территориального планирования Тульской области рассматривается в качестве одного из центров, на территории которого формируется кластер химической промышленности на основе существующих предприятий, в состав которых входят, в частности, ОАО «Щекиноазот», ОАО «Химволокно».

Кластер промышленности топливно-энергетической промышленности включает Первомайскую ТЭЦ.

Кластер промышленности строительных материалов.

Формируется на основе предприятий по производству строительных материалов. Составляющая часть производства строительных материалов – использование продуктов химической промышленности.

В условиях рыночной экономики эффективно развивается малый бизнес, частные предприятия производящие строительные материалы, конструкции, осуществляющие строительные работы.

Размещение производственных площадок в пределах муниципального образования предполагается с учетом сложившейся планировочной структуры.

Основными направлениями улучшения организации и экономической эффективности использования производственных территорий являются:

- исключение или максимальное снижение отрицательного влияния производственной застройки на экологическую ситуацию, проведение мероприятий по сокращению зон вредности;

- переход от экстенсивного использования имеющихся производственных территорий к интенсивному за счет увеличения плотности застройки, капитальности производственных объектов;

- улучшение планировочной и транспортной организации производственной территории, её благоустройство и формирование многофункциональных центров обслуживания в производственных зонах.

5.4. СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ПРИРОДНЫЙ КАРКАС.

### Формируемый природный каркас территории муниципального образования включает элементы системы озеленения и природно-рекреационных зон различаемых по функциональному назначению, режиму использования и охраны.

### Основу составляют лесные массивы в северной и западной части муниципального образования, выполняющие функции природоохранные, рекреационные, оздоровительные.

### Важное место в проектируемой структуре озеленения занимают:

- ландшафты водных пространств - озелененные долины реки и ручьев, озер, искусственных водоемов;

### - озеленение прибрежных полос водоохранных зон;

- санитарно-защитное и шумозащитное озеленение полос отвода транзитных транспортных магистралей;

- крупные площадки коллективных садоводческих образований, озеленение которых, помимо рекреационных функций, имеет природоохранную функцию восстановления территории нарушенной шахтными выработками;

- периметральное озеленение производственных и коммунальных площадок, зелень санитарно-защитных зон;

- внутрипоселковые участки леса, парки, скверы;

- зоны спортивно-парковых комплексов, зоны отдыха;

- озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (озеленение улиц, лечебно-оздоровительных учреждений и пр.).

Природный каркас, включающий озеленение различных типов, рассматривается проектом как единая планировочная структура, требующая сохранения, развития и изучения в целях оптимального использования.

5.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Транспортная организация территории муниципального образования играет ключевую роль в условиях перспективного повышения уровня автомобилизации и задач создания комфортных условий жизни.

Перспективное развитие транспортной сети включает:

1. Реконструкцию и модернизацию существующих транзитных магистралей федерального значения.

ОАО «Проекттрансстрой» проектно-изыскательский институт в 2007 г. выполнил проект - «Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород, до границы с Украиной с учетом организации последующей эксплуатации отдельных участков на платной основе».Обоснование инвестиций. Основные технические решения и варианты проложения трассы». 2007 г. В стадии проектирования находится участок трассы от 178 км до выхода на старое Симферопольское шоссе (Ш технической категории, покрытие цементобетон).

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо увеличить пропускную способность трассы и скоростной режим движения автомобилей. Для сокращения зоны рассеивания полютантов и зоны шумового воздействия рекомендуется посадка шумогазпылезащитных лесополос.

2. Реконструкцию сети местных автодорог и капитальный ремонт участков;

3. Строительство новых общегородских транспортных коммуникаций.

В организации пассажирских перевозок основную долю занимают автобусы и маршрутные такси. С ростом благосостояния увеличится доля личного транспорта.

Поселок расположен на магистральной железнодорожной линии Москва-Харьков.

Ближайшая пассажирская железнодорожная станция расположена в г. Щекино. Станция обслуживает подъездные пути ряда предприятий.

Железнодорожные станции производственного назначения должны сохранить свое значение и подвергнуться реконструкции и модернизации в пределах существующей полосы отвода земель.

5.6. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Водоснабжение.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города являются подземные воды упинского, фаменского, заволжского водоносных горизонтов.

Подземные воды поднимаются эксплуатационными скважинами водозаборов, которые находятся в ведении МП «ЩЖКХ».

По данным МП «ЩЖКХ»  на 2007 г. водопотребление составляет всего – 22215 м3/сут. из них:

- г. Щекино – 18200 м3/сут.,

- п. Первомайский – 3400 м3/сут.,

- МО Ломинцевское – 615 м3/сут.,

в том числе на хозяйственно-питьевые нужды:

всего – 17050 м3/сут.;

- г. Щекино – 13700 м3/сут.,

- п. Первомайский – 2800 м3/сут.,

- МО Ломинцевское – 550 м3/сут.

Среднесуточный централизованный отпуск воды из водопроводных систем всего – 18440; в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды -17103; на технические нужды -124; на нужды промышленности – 1213.

Магистральные водопроводные сети составляют 62,7 км, из них водоводы г. Щекино – 52,3 км, водоводы п. Первомайский – 2,9 км, водоводы МО Ломинцевское – 7,5 км. Средний износ сетей 78%. Общая протяженность водопроводной сети – 164,94 км, из них общегородские сети -112,64 км. Нуждаются в замене 48,1 км.

Протяженность водопроводной сети п. Первомайский – 17,6 км. Процент износа сетей -40%.

Схема водоснабжения кольцевая, состоящая из 8-ми колец.

Средняя норма водопотребления на одного жителя с учетом промышленности л/сек. – 309 л/в сутки на чел.; без учета промышленности -287 л/в сутки на чел.

Процент охвата населения централизованным водоснабжением в капитальной застройке – 92,2%, в индивидуальной застройке – 90,2%.

Основным источником водоснабжения являются эксплуатационные скважины, перечень которых и характеристики приведены в таблице 5.6. -1.

Троснянский водозабор имеет фактический водоотбор на 2007г - 4422,48 т. м3/год, эксплуатационные водоносные горизонты: заволжский и упинский. Шевелевский водозабор (заволжский + упинский) - 740,52 т. м3/год, водозабор н.п. Большие Озерки (упинский) – 281,93 т. м3/год, Западный водозабор МП «ЩЖКХ»  (упинский водоносный горизонт) имел фактический водоотбор в 2007 г. – 1410,05 т. м3/год. (год бурения скважин 2000-2001 гг)

Потребителями в п. Первомайском являются 9309 жилых дома, 3 детских сада, 3 школы.

Системами оборотного водоснабжения оснащены все крупные объекты теплоэнергетики и промышленные предприятия: Первомайская ТЭЦ, ОАО «Азот», ОАО «Химволокно».

Водоснабжение осуществляется централизованным коммунальным водопроводом., хозпитьевым и техническим водопроводами ОАО «Азот».

Локальные системы водоснабжения имеет ОАО «Азот».

Качество воды в источниках водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа на Троснянском, Шевелевском, Западном, водозаборах и в д. Шевелевка, по показателю общей жесткости на всех водозаборах г. Щекино, кроме Западного и водозаборе п. Социалистический.

Таблица 5.6.-1

Технические характеристики и современное состояние водоснабжения

МО г.Щекино и МО р. п. Первомайский

|  | Водозаборы подземных вод | Местоположение | Произв. м3/сут. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МО г.Щекино |  |  |  |
| 1 | Троснянский | н. п.Крутовка, в 3х км к юго-западу от г.Щекино | 12960 факт.-10996 | Лицензия ТУЛ 00009 ВЭ, запасы подземных вод категорий А+В-14,1 тыс. м3/сут., протокол №16, ТКЗ от 20.05.07г. 1 насосная станция 2-го подъема 1 насосная станция 3-го подъема 1 насосная станция 4-го подъема Станция обезжелезивания 1255 м3/сут. Износ оборудования 75%, зданий – 60% |
| 2 | Шевелевский | н.п. Ст. Колпна на восточной окраине г.Щекино | 3720 факт.-2754 | Лицензия ТУЛ 00008 ВЭ 1 насосная станция 2-го подъема Износ оборудования 87%, зданий – 70% |
| 3 | Большие Озерки | н.п. Большие Озерки на южной окраине г.Щекино | 1044 (770) факт.- 980 | Лицензия ТУЛ 57469 ВЭ 1 насосная станция 2-го подъема |
| 4 | Западный | п. Головеньковский | 5000 факт.- 3735 | Лицензия ТУЛ 57470 ВЭ 1 насосная станция 2-го подъема строится станция обезжелезивания. |
| 5 | Колпянский | На восточной окраине г. Щекино. ул. Победы, 26 | 2300 | Лицензия ТУЛ 57254 ВЭ Выведен на консервацию с июля 2007 г. в связи с несоответствием химических показателей Износ оборудования 96%, зданий – 75% |
|  | Общая производит. водозаборов |  | 22724 |  |
|  | МО р.п. Первомайский |  |  |  |
|  | Насосная станция подкачки | От ОАО «Щекиноазот» | 3945 факт.- 3512 | Протяженность сетей - 17,6 км |

Поверхностные воды.

Поверхностных водозаборов нет.

В пределах поселения протекает река Деготка.

Зоны санитарной охраны.

В настоящее время организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) имеют все эксплуатируемые водозаборные скважины.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*; границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений – в соответствии со СНиП 2.04.02- 84*.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ.

Централизованная система водоснабжения должна обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, производственные нужды промышленных предприятий, по роду деятельности которых необходима вода питьевого качества и собственные нужды системы водопровода. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на тушение пожаров и полив улиц и зеленых насаждений.

Нормы водопотребления

Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84; 2.04.01-85 с учетом водосберегающих мероприятий.

Нормы водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилого фонда. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается равным 60 л/сут на одного жителя, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3 СНиП 2.04.02-84*.

Потребность в воде промышленных предприятий, обеспечивающих население продуктами питания, принимаются в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды города в соответствии с примечанием 4 к таблице 1 СНиП 2.04.02-84*.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

Водоотведение.

В настоящее время действует централизованная система водоотведения, принимающая хозяйственно- фекальные и производственные сточные воды. Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях ОАО «Щекиноазот».

Канализационные магистральные сети составляют всего – 27,1 км, из них главные коллекторы п. Первомайский – 4,5 км. Средний износ – 73 %.

Охват жилого фонда системой канализации составляет: для капитальной застройки – 98%; для индивидуальной – 40,3%.

Количество сточных вод –фекальных 979095 м3/сут., - производственных 9900 м3/сут.

На канализационной сети действуют 4 канализационные станции перекачки:

- КНС №7 - №10.

Очистные сооружения ОАО «Азот» - полной биологической очистки. Расположены на территории предприятия. Сточные воды сбрасываются в р.Деготня.

Система канализации ОАО «Азот» объединяет сточные воды п. Первомайского, производственные и бытовые сточные воды ОАО «Азот», Первомайской ТЭЦ, и др. предприятий. Регенерационные сточные воды с большой минерализацией проходят химводоочистку и деминерализацию. Промливневые сточные воды очистке не подвергаются. Сбрасываются в р.Деготня.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения требуется:

- вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

- обеспечить территории усадебной жилой застройки автономными системами биологической очистки сточных вод.

Санитарная очистка.

Санитарная очистка территории включает: сбор, вывоз, обезвреживание твердых хозяйственно-бытовых отходов, вывоз жидких отходов с территории, не имеющей центральной канализации, уборку улиц, площадей, скверов, производственных территорий.

На территории муниципального образования работы по санитарной очистке выполняет ООО «Батлер».

Вывоз мусора производится автомашинами-контейнеровозами и мусоровозами на усовершенствованную свалку.

На расчетный срок, исходя из нормы 1,5 м3 на чел. в год накопления бытовых отходов будут составлять ориентировочно 1800 т.

Для сбора твердого бытового мусора должны предусматриваться асфальтированные огороженные площадки с контейнерами.

Вывоз жидких нечистот должен производиться специальными автомашинами на сливную станцию, оборудованную на очистных сооружениях.

На территории полигона необходимо предусмотреть площадку для размещения установки по утилизации отходов медицинских учреждений.

С ростом промышленного производства, урбанизации территории увеличивается количество отходов производства и потребления. Проблема сбора и переработки отходов обостряет экологическую ситуацию.

Отходы, размещённые на несанкционированных свалках, занимают значительные площади, пригодные для земледелия, загрязняют воздушный и водный бассейны, приводя к накапливанию вредных веществ в почве, попадают в грунтовые воды.

Таблица 5.6.-2

САНКЦИОНИРОВАННЫЕ ПОЛИГОНЫ ХРАНЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ОТХОДОВ

| Вид полигона | Организации осуществляющего эксплуатацию объекта | Год начала/ окончания эксплу-атации | Вмести-мость, т,м3 | Производительность объекта | Накопле-но | Отходы, разрешенные к размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлако-золоотвал | Первомайская ТЭЦ ОАО «Тулэнерго» | 1954/2000 |  |  | 7,9 Млн. тн | Золо-шлаковые отходы |
| Полигон пром. отходов предприятия | ОАО «Щекиноазот» | 1969/До реконструкц1997 После рек.-35 лет | 6000 | 50 Тн/г | 5350 т | Производственные отходы 3-4 кл. оп. |
| Полигон ТБО | ОАО «Щекиноазот» | 1995 /2005 | 20 Тыс. тн |  | 6,05 Тыс. тн | Производственные отходы 4 кл. оп. |
| Шламонакопитель | Щекинское АООТ «Химволокно» | 1987 - В 1992 проведена реконструкция | 7240 Куб. м | 740 Тн/г | 6000 Куб. м | Отходы капро-лактама |
| Санкционирн. свалка | МЖХ Щекинский р-н | 1979 -- | 600 тыс. тн | 35 тыс. тн. | 360 Тыс. тн. | ТБО |

Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилищно-коммунальной многоквартирной жилой застройки и общественных зданий муниципального образования осуществляется от Первомайской ТЭЦ, бойлерных.

Тепло от котельных, в основном, подается на отопление. Только от нескольких котельных тепло поступает как на отопление, так и на горячее водоснабжение. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях.

Таблица 5.6.-3

Газовые котельные, подключенные нагрузки по состоянию на 01.01.2007г.

| Номер котельной, подключенные объекты | Местоположение потребителей | Объем зданий, м3 | Подключенные нагрузки (при t -27оС), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | отопление | Горячее водоснабжен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МО р.п. Первомайский |  |  |  |  |  |
| Бойлерная №5 |  | 994717,87 | 20,6555 | 19,9499 | 0,7056 |
| Жилой фонд | Пр.Улитина, Л.Толстого, Октябрьская | 831027 | 17,0806 | 16,9719 | 0,1087 |
| Прочие объекты |  | 163690,87 | 3,5749 | 2,978 | 0,5969 |
| Бойлерная №6 |  | 45617 | 1,1059 | 0,9324 | 0,1735 |
| Прочие объекты | Ул. Синтетик, Комсомольская | 45617 | 1,1059 | 0,9324 | 0,1735 |
| Бойлерная №7 |  | - | 0,61 | - | 0,61 |
| Жилой фонд | Ул. Пролетарская | - | 0,5111 | - | 0,5111 |
| Прочие объекты |  | - | 0,0989 | - | 0,0989 |

Теплосети проложены как в надземном, так и в подземном исполнении. Часть теплосетей имеет большой срок эксплуатации и требует их реконструкции.

Эксплуатацией котельных и тепловых сетей от них занимается МУП «Теплоэнерго».

Проектное решение теплоснабжения проектируемой жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла, что позволит снизить потери тепла при транспортировке и расход энергоресурсов.

Газоснабжение.

Газоснабжение осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории МО является газораспределительная станция Первомайская, введенная в эксплуатацию в 1967 году. К ней подведен газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Ставрополь-Москва I.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования по информации треста «Щекиномежрайгаз» на 01.01.2009 г. размещено ГРП, ЩРП – 16 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 58,3 км, в том числе: высокого давления -9,04 км, среднего давления 7,4 км, низкого давления 41,86 км.

Проектные предложения.

Проектом предусматривается совершенствование существующей системы газового хозяйства с учетом градостроительного развития муниципального образования. Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб и др. при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории муниципального образования расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Электроснабжение.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским участком ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» ОАО «ТГК-4».

Основными источниками потребителей электроэнергии являются подстанции ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево» с установленной мощностью 2х16 МВА, ПС  «Ясенки» с установленной мощностью 2х25 МВА. Обе подстанции питаются от Щекинской ГРЭС, установленной мощностью 400 МВт.

На территории муниципального образования размещаются подстанции 35-100 кВ, не принадлежащие филиалу «Тулэнерго» ПС 35/6 кВ  «Упа», установленной мощностью 2х5,6 МВА, ПС 110/6 кВ «Восточная» установленной мощностью 2х60 МВА, ПС «Воздремово», установленной мощностью 2х5,6 МВА, ПС 110/6 «Капролактам», установленной мощностью 2х63 МВА – владелец ОАО «Щекиноазот».

Данные по действующим трансформаторным подстанциям, представленные ПО «ТЭС» филиала «Тулэнерго», приведены в таблице 5.6.-5.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 18 шт.

Общая протяженность линий электропередачи 6 кВ, 0,4 кВ составляет 559,23 км, в том числе кабельных 353,025 км, воздушных 206,2 км.

Суммарное электропотребление за год 2008 составляет 114,97 млн. кВт/час, в том числе в жилищно-коммунальном секторе 35,34 млн. кВт/час, в промышленности 7,63 млн. кВт/час.

Наиболее дефицитным является МО рабочий поселок Первомайский, где расположен ряд производственных предприятий. В данном районе нагрузок филиал «Тулэнерго» имеет одну ПС 110/6 кВ «Гагаринская» с располагающей

трансформаторной мощностью 16 МВА. Необходима замена силового трансформатора Т-2 16 МВА на 25 МВА.

Таблица 5.6.-4

Источники электроснабжения на территории Щекинского района

| подстанции | принадлежность | местоположение | установленной мощностью |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Щекинская ГРЭС | ОАО «ТГК -4» | г. Советск | 400 МВт |
| 2. Первомайская ТЭЦ | ОАО «ТГК -4» | п. Первомайском | 105 МВт |
| 1. ПС 220/110 кВ «Яснополянская» | ОАО «ФСК ЕЭС» | г. Щекино | 2х125 МВА |
| 1. ПС 110/6 кВ «Ясенки» | «Тулэнерго» | г. Щекино | 2х25 МВА |
| 2. ПС 110/35/6 кВ «Гагаринская» | «Тулэнерго» | д. Ясенки | Т1хъ25 МВА, Т2х16 МВА |
| Подстанции 35-110 кВ не принадлежащие «Тулэнерго» |  |  |  |
| 1. ПС 35/6 кВ «Упа» |  | П. Первомайский | 2х5,6 МВА |
| 2. ПС 110/6 кВ «Западная» |  |  | 2х75 МВА |
| 3. ПС 110/6 кВ «Восточная» |  |  | 2х60 МВА |
| 4. ПС 110/6 кВ «Капролатам» | ОАО «Щекиноазот» |  | 2х63 МВА |
| 5. ПС 110/6 кВ «КС-9» |  |  | 2х31,5МВА |
| 6. ПС 110/Ё10 кВ «КС-2» | ТУМГ |  | 2х40 МВА |
| 7. ПС 35/6 кВ «РТО» | Щекинский з-д РТО |  | 1х5,6 МВА |

Таблица 5.6.-5

СПИСОК действующих трансформаторных подстанций на территории

МО р. П. Первомайский

| № n/n | Тип ТП диспетчерское наименование | Мощность установленных трансформаторов тока (кВа) | напряжение(кВ) | источник питания | В чьей эксплуат находится | Адрес расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-110 | 400 | 6 | РП-6 "Аэот" | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Строителей |
| 2 | ТП-111 | 250 | 6 | КС-9 | ОАО "ЩГЭС" | стадион 'Химик" |
| 3 | ТП-112 | 400, 400 | 6 | РП -6 «Азот» | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Индустриальная,29 |
| 4 | ТП-ПЗ | 100 | 6 | РП 6 «Азот» | ОАО "ЩГЭС" | Д. Воробьевка |
| 5 | ТП-114 | 400 | 6 | РП-6 «Азот» | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Администрация |
| 6 | ТП-115 | 180, 180 | 6 | РП-6 «Азот» | ОАО "ЩГЭС" | профилактории "Азот* |
| 7 | ТП-116 | 630, 630 | 6 | КС-9 | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Интернациональная,4 |
| 8 | ТП-117 | 180, 180 | 6 | КС-9 | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Л Толстого, 2 |
| 9 | ТП 118 | 180, 320 | 6 | п/ст 378 «Гагаринская» | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Пролетарская, 12 |
| 10 | ТП-120 | 315, 320 | 6 | РП -6 "Азот" | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Советская, 3 |
| 11 | ТП-121 | 320, 320 | 6 | РП -6 "Азот" | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Школьная, 8 |
| 12 | ТП-122 | 630, 400 | 6 | РП -6 "Азот" | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Октябрьская, 28 |
| 13 | ТП-121 | 180, 180 | 6 | РП -6 «Азот» | ОАО "ЩГЭС" | территория больницы |
| 14 | ТП-122 | 180 | 6 | РП-6 "Азот" | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Химиков, 6 |
| 15 | ТП-125 | 400, 400 | 6 | РП -6 "Азот" | ОАО 'ТЦГЭС" | территория больницы |
| 16 | ТП-139 | 400, 400 | 6 | п/ст 378 "Гагаринская" | ОАО ТЦГЭС' | Ул. Пролетарская, 9 |
| 17 | ТП-221 | 200 | 6 | РП -6 "Азот" | ОАО "ЩГЭС* | кадетский корпус |
| 18 | ТП-223 |  | 6 | КС-9 | ОАО ТЦГЭС" | дом престарелых |

В настоящее время, в связи с отсутствием большого спроса на технологическое присоединение и роста потребления до 2012 года, согласно разработанных схем перспективного развития электрических сетей 35/110 кВ, не встает вопрос о строительстве новых центров питания 35/110 кВ.

На перспективу в целях совершенствования работы электросетей предлагаются следующие мероприятия:

-Перевод жилищно-коммунальных нагрузок мощностью 5 Мвт р.п. Первомайский с п/ст РП – 6 «Азот» и КС – 9УМГ на п/ст 378 «Гагаринская» для увеличения надежности электроснабжения

- При присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- Замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- Проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0.4 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- Проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- Диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП;

- Внедрение системы АСКУЭ.

5.6.7. Средства связи.

Телефонизация

Телефонная связь территории муниципального образования обеспечивается цехом телефонной связи и радиофикации №3 Тульского филиала ОАО «Центртелеком», который расположен в г. Щекино.

Телефонизация потребителей осуществляется от автоматических телефонных станций ОПС-6 (тип оборудования S-12)  и АТС-79 (тип оборудования АЛС-4096 С) с емкостью номеров соответственно  2944 и 192. Количество телефонных номеров, задействованных в сети поселения, составляет 3017 шт.

Протяженность кабельных линий на территории МО составляет 58 км.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 1000 жителей составляет 14 шт.

Развитие телефонной связи будет осуществляться за счет расширения мобильной (сотовой) связи компаниями МТС, Мегафон, Билайн. Предоставление универсальной услуги, включающей телефонную связь с использованием таксофонов передачи данных и предоставление доступа в  Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.  Существующие типы АТС на перспективу будут заменены на более современные, предполагается  развитие  технологии «Оптика в дом».

Радиофикация

На территории муниципального образования действует сеть проводного радиовещания от радиоузла ОУC  г. Щекино, ул.  Молодежная,  8, в настоящее время функционируют 976 радиоточек.

Развитие сети проводного радиовещания на перспективу не предусматривается, ввиду снижения потребности населения в данной услуге.

Телевидение

Прием телевизионных программ производится от радиотелевизионной передающей станции (РПС) Тульского филиала ФГУП «РТРС».

Принимаются следующие программы: «Россия», «1-ый Канал», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «РенТВ», «ТНТ».

Кабельное телевидение имеет 4 абонента.

На перспективу ожидается перевод на цифровое вещание, в первую очередь общефедеральных программ.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В число учтенных Генеральным планом муниципального образования город Щекино природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности.

Территории негативных воздействий на окружающую среду, ухудшающие экологические условия селитебных территорий и территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране, а также  законодательно и нормативно установленные природно-экологические, санитарно-гигиенические ограничения, режимы и природоохранные требования формирует в пределах поселения систему территорий с особыми условиями использования.

Границы зон с особыми условиями использования территорий на проектный срок определяются в соответствии с планировочными решениями генерального плана.

К основным природоохранным задачам генерального плана, требующим решения планировочными методами, относятся:

- учет в планировке территории ориентировочных размеров санитарно- защитных зон и санитарных разрывов как основы для разработки проектов предварительных и окончательных санитарно-защитных зон на стадии разработки Проектов санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- рекомендации по выносу с занимаемых площадок производственных и коммунальных объектов, оказывающих негативное воздействие;

- учет в планировке территории нормативных минимальных размеров водоохранных зон с последующей расчисткой загрязненных русел и пойм водотоков и водоемов, закреплением водоохранных зон на местности, их озеленением и благоустройством (на основании Проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос) как основы формирования природно-экологического каркаса поселения;

- организация системы мусороудаления, складирования, обезвреживания и переработки твердых бытовых и производственных отходов с закрытием неофициальных свалок ТБО и несанкционированных мест размещения отходов;

- экологическая реабилитация нарушенных и загрязненных территорий с назначением функции их последующего использования либо восстановлением ландшафтов, близких к естественным.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду, условия проживания относятся следующие территории и функциональные объекты:

- автомобильные дороги с интенсивным движением транспорта;

- железные дороги и подъездные пути;

- магистральные газопроводы;

- воздушные линии электропередачи;

- понизительные подстанции;

- производственные и коммунальные территории;

- очистные сооружения канализации;

- выпуски загрязненных стоков;

- свалки ТБО и производственных отходов;

- кладбища;

- нарушенные территории.

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся объекты, выполняющие функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах муниципального образования и на прилегающих территориях:

- территории проживания и отдыха населения (жилые кварталы, школы и детские дошкольные учреждения, больницы, коллективные сады и огороды, спортивные плоскостные сооружения и пр.);

- территории водного фонда (водотоки, водоемы, родники, болота);

- пойменные участки долин рек и ручьев;

- водозаборы, водозаборные узлы и скважины, насосные станции и сооружения;

- магистральные водоводы;

- особо охраняемые природные территории;

- зоны отдыха;

- озелененные территории общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения;

- городские леса;

- прочая древесно-кустарниковая растительность и открытые природные пространства.

В составе материалов генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные полосы магистральных водоводов;

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборных узлов и скважин;

- водоохранные зоны;

- особо охраняемые природные территории;

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

- санитарно-защитные зоны кладбищ;

- санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

- санитарный разрыв магистральных газопроводов;

- санитарный разрыв железной дороги;

- полоса отвода железной дороги;

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами;

- заболоченные территории;

- подработанные территории.

Границы 1-го пояса зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в материалах генплана учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и соответствуют требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Границы санитарно-защитных полос магистральных водоводов учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Границы санитарного разрыва железной дороги и интенсивно используемых подъездных путей в материалах генплана учтены размером в 100 м от крайнего рельса в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 12.1

Размеры санитарного разрыва (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и новой вой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

Размеры санитарного разрыва магистрального газопровода и санитарно-защитной зоны ГРС приняты в зависимости от класса и диаметра газопровода в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 30 марта 2003 года, и СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30 (с изменениями от 8 января 1987 г., 13 июля 1990 г. и 10 ноября 1996 г.).

Границы водоохранных зон водотоков и водоемов учтены в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ с учетом Постановления Губернатора Тульской области от 23.06.1997 № 255 «Об утверждении минимальных размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов» в редакции Постановления администрации Тульской области от 23.08.2005 № 612.

Таблица 6-1

ШИРИНА ВОДООХРАННЫХ ЗОН  НА ТЕРРИТОРИИ МО р. п. ПЕРВОМАЙСКИЙ.

| № п/п | Наименование водного объекта | Общая длина реки, км, Площ. га | Длина реки в пределах области, км | Ширина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водоохранной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Река Деготна, приток реки Упы | 17 | 17 | 50-100 | 15-55 |
|  | группа озер к юго-западу от Первомайского | 0.30 га |  | 300 |  |
|  | озера без названия в рп Первомайском | 0,18 га. |  | 300 |  |
|  | Карьеры обводненные |  |  | 50 |  |
|  | Прочие ручьи |  |  | 50 |  |
|  | Прочие пруды |  |  | 50 |  |

Примечания.

1. Ширина водоохранных зон и прибрежных полос устанавливается для рек и озер от среднемноголетнего уреза воды в летний период.

2. Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается  для участков рек протяженностью от их истока:

до 10 км             50 м

от 10 до 50 к    100 м

Минимальная ширина прибрежных полос водных объектов (для рек, озер, водохранилищ) устанавливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих территорий:

- обратный и нулевой уклон   15 - 35 м

- уклон до 3 градусов              35 - 55 м

- уклон более 3 градусов        55 - 100 м

В проекте показаны границы рекомендуемых к организации особо охраняемых природных территорий на базе значительных по площади массивов городских лесов

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проектным решением предусмотрены градостроительные мероприятия, для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и ее охрану.

Для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, генпланом предусматривается вынос (ликвидация, перебазирование, перепрофилирование) производственных и коммунальных объектов.

Проектное решение генплана учитывает планируемые изменения конфигурации границ санитарно-защитных зон и сокращение их площади на проектный срок.

Для улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий железнодорожных линий, генпланом предлагается строительство шумозащитных экранов. Для защиты населения, проживающего в жилищном фонде, расположенном в зонах негативных воздействий шума и электромагнитных излучений, создаваемых понизительными подстанциями, генпланом предлагается организация специальных экранирующих устройств.

По заказу ОАО «Щекиноазот» выполнен «Проект организации и благоустройства санитарно-защитной зоны единой для предприятий: ОАО «Щекиноазот», Первомайский филиал, ОАО «Щекиноазот», Производственное подразделение «Первомайская ТЭЦ» филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация», в пос. Первомайский, Щекинского района Тульской области». В состав промплощадки ОАО «Щекиноазот» проектом включен проектируемый комплекс по производству фенолформальдегидных смол (ФФС).

Проектом установлена санитарно-защитная зона единая для нескольких предприятий и золоотвала размером 1000 м. Основанием для установки размеров СЗЗ явились замеры, воздуха, шума, отбора проб в установленных контрольных точках на расстоянии от 1 до 3-х км от границ предприятий. Проект установленной СЗЗ, мероприятия по ее благоустройству утверждены санитарно-эпидемиологическими службами Тульской области.

Для сохраняемых на своих площадках производственных и коммунальных объектов проектным решением генерального плана предусматривается организация, озеленение и благоустройство санитарно- защитных зон (там, где это возможно) в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Проектным решением предусматривается рекультивация нарушенных территорий.

Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования, реконструкция очистных сооружений канализации.

Для охраны водных объектов от загрязнения также планируется организация поверхностного стока, системы дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса города.

К основным элементам природно-экологического каркаса города отнесены объекты зеленого фонда города: массивы лесов, выполняющие средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, озерно-болотно-луговые комплексы, а также особо охраняемые природные территории, защитные лесополосы.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом:

- резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах;

- соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов;

- организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

- совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселения;

- внедрять безопасные производства и технологии, современные системы очистки;

- для санитарного оздоровления территории следует обеспечить эффективную систему по обращению с отходами производства и потребления, ликвидацию стихийных свалок.

- предусмотреть меры по снижению шумового воздействия, электромагнитных излучений, радиации и теплового излучения.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

Создание муниципального образования с условиями среды комфортной для жизнедеятельности населения и, соответственно, привлекательного для инвестиций – основная задача разработки и реализации генерального плана,

Градостроительная деятельность должна осуществляться в условиях сочетания интересов постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Темпы развития муниципального образования в значительной степени определяются условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также частных инвесторов.

Наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки является обязательным условием для частно-государственного партнерства применительно к территориям комплексного освоения в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и других государственных и региональных инвестиционных программ.

Комплексный анализ территории, выполненный проектом генерального плана, определил качество и эффективность использования отдельных площадок в черте города, стал базой для формирования участков выгодного вложения инвестиций, привлечения частных средств для их освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно- делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами.

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития.

8. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В целях реализации «Генерального плана МО р. п. Первомайский Щекинского района Тульской области» необходимо осуществить правовое обеспечение градостроительных мероприятий проекта, сформировать экономический и организационный механизм градостроительной деятельности.

Организовать мониторинг: градостроительный; санитарно-экологический; состояния и использования объектов историко-культурного наследия; состояния и использования особо охраняемых природных территорий и территорий культурного наследия.

В целях успешной реализации генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Проект границы муниципального образования;

- Проекты планировки;

- Проекты охранных зон объектов культурного наследия:

- Проекты водоохранных зон р. Деготна и прочих водотоков и водоемов;

- Проект упорядочения использования территории производственными объектами;

- Схема защиты от подтопления;

- Схема санитарной очистки;

- Проекты расширения и реконструкции систем водоснабжения и канализации;

- Проекты организации санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- Проекты организации ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- Схемы электро-, тепло- и газоснабжения;

- Проекты благоустройства парков, скверов, бульваров, аквапарков.